## Slide 1
SVO & LSD_SLAM解析
贺一家

## Slide 2: content
SVO和LSD的基础: direct method
semi direct visual odometry（SVO）
semi dense (LSD SLAM)

## Slide 3
direct method 估计相机位姿

## Slide 4: direct method 细节
残差计算方式
Forward warping：
inverse warping:
还分additive和compositional：
  文献: Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework
雅克比矩阵J的计算：
图像对刚体变换李代数求导？What the ***！
链式求导，一一攻破：
三维空间点对李代数的求导:
注意: 雅克比矩阵和残差计算的方式有关，
由于 compositional 计算误差的方式会使得雅克比矩阵为常数，通常采用compositional的形式

## Slide 5: SVO框架
基于direct method
用特征点三角化计划深度
对direct method 估计的位姿进行优化

## Slide 6
SVO思路剖析: tracking
Why spares? 通过特征点三角化获取深度
direct method计算位姿
step1. Sparse directly Image Alignment
step2. Feature Alignment
step3. Pose and Structure Refinement
frame to frame drift
  相机位姿drift & 3d点结构drift
drift表现: 地图中的点投影到当前帧位置存在误差。
Feature Alignment: 找到误差，为进一步优化做准备。
frame to map ：优化相机位姿和特征点3d坐标达到最小化特征块位置误差的目标
motion-only BA
structureonly BA: 将上面的优化变量由相机位姿T变成3d坐标(x,y,z)

## Slide 7
SVO思路剖析: mapping
depth 估计思路：
step1. 极线搜索策略
step2 .三角化计算深度
step3 .多个深度值测量值通过贝叶斯推断进行融合：
  深度值应该用什么样概率模型建模？
  当前深度值测量值的不确定区间如何划定？

## Slide 8
SVO思路剖析: depth 概率模型
ref:
Vogiatzis . <<Video-based, real-time multi-view stereo>>

## Slide 9
SVO思路剖析: 当前depth测量值不确定区间计算
ref:
Pizzoli. << REMODE: Probabilistic, Monocular Dense Reconstruction in Real Time>>

## Slide 10
SVO 回顾
注意：
特征提取只在mapping线程中有新的KF时进行
KF的选取条件？
Map 管理的是什么？

## Slide 11
SVO 代码
test_pipeline.cpp
FrameHandlerMono.cpp
主循环: tracking
构造函数中初始化，开mapping线程
FrameHandlerMono.cpp
细节：
第一帧检测特征点。
第二帧 光流法跟踪第一帧的特征点，H矩阵计算位姿，三角法计算深度。
作者单独写的初始化函数klt_homography_init类
对H矩阵恢复的位姿用了一个人为设定的scale进行缩放。具体见KltHomographyInit::addSecondFrame()

## Slide 12
SVO 代码
FrameHandlerMono.cpp: processFrame()
Depth_filter.cpp

## Slide 13: LSD框架
基于direct method
和svo用特征点的深度不同— semi dense
回环解决尺度漂移

## Slide 14
LSD slam : tracking
Track on current Key Frame

## Slide 15
LSD slam : semi dense
用于计算逆深度的像素点的选取条件?
分析哪些像素计算的深度误差会小？
深度的计算主要和极线搜索有关
  几何误差带来的误差
  光度误差带来的误差

## Slide 16
LSD slam : semi dense
前面两个条件已经排除掉了很多像素
排除的条件是通过极线匹配时像素的无匹配。
像素视差转为逆深度时，还需要通过计算，当选择足够小的时候，正如双目，逆深度值和视差正相关。
通过一个alpha来权重。

## Slide 17
LSD slam : semi dense
前面是针对两幅图像，挑选合适的像素
针对多帧图像，挑选合适的基线(baseline)
  small baseline 优先
  当极线匹配效果不好时，会适当增加基线，让new frame来更新

## Slide 18
LSD slam : key frame
注意选择Key frame时，用距离做评判标准，为了防止尺度漂移带来的影响，作者统一将frame下的depth均值缩放到了1。这个时候的阈值标准就一样了。
所以一个新的问题各个Key frame之间的尺度是不一致的。
@王京
各个颜色块之间的尺度不一致，颜色块内尺度一致SE(3) track

## Slide 19
LSD slam : Key frame 之间的 sim3 跟踪
大小闭环齐上场，各种约束一起来
小闭环：距离最近的10帧
然后对这些候选者用下面的误差进行筛选
大闭环： appearance based—fabmap
闭环有了，KF之间进行sim3的跟踪，构建图优化的边
1.闭环
2.Direct Image Alignment on sim(3)
3.图优化

## Slide 20
LSD slam : overview